| Обозначение | Размеры, мм. | Производительн. по вуздуху м.куб. | Производ. по теплу кВт. | Поверхность теплообмена м.кв. | Аналог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, B | Ширина, H | Длина, L |  |  |  |  |
| ВНВ113-201-06УХЛ3 | 130 | 450 | 650 | 2000 | 27,6 | 6,7 | КСК 2-5 |
| ВНВ113-202-06УХЛ3 | 130 | 450 | 775 | 2500 | 35,9 | 8,4 |  |
| ВНВ113-202-06МУХЛ3 | 130 | 575 | 650 | 2700 | 38,3 | 9,1 | КСК 2-6 |
| ВНВ113-203-06УХЛ3 | 130 | 575 | 775 | 3150 | 49,7 | 11,3 | КСК 2-7 |
| ВНВ113-204-06УХЛ3 | 130 | 575 | 900 | 4000 | 63,2 | 13,5 | КСК 2-8 |
| ВНВ113-205-06УХЛ3 | 130 | 575 | 1150 | 5000 | 84,6 | 17,9 |  |
| ВНВ113-205М-06УХЛ3 | 130 | 575 | 1025 | 4400 | 77,0 | 15,4 | КСК 2-9 |
| ВНВ113-206-06УХЛ3 | 130 | 575 | 1275 | 6300 | 103,4 | 20,1 | КСК 2-10 |
| ВНВ113-210-06УХЛ3 | 130 | 1075 | 1775 | 16000 | 285,1 | 59,2 | КСК 2-11 |
| ВНВ113-211-06УХЛ3 | 130 | 1325 | 1775 | 20000 | 373,8 | 74,3 |  |
| ВНВ113-212-06УХЛ3 | 130 | 1575 | 1775 | 25000 | 460,7 | 89,4 | КСК 2-12 |
| ВНВ113-213-06УХЛЗ | 130 | 2150 | 1775 | 31500 | 580,1 | 120,0 |  |
| ВНВ113-301-06УХЛ3 | 180 | 450 | 650 | 2000 | 35,7 | 10,3 | КСК 3-5 |
| ВНВ113-302-06УХЛ3 | 180 | 450 | 775 | 2500 | 46,2 | 12,8 |  |
| ВНВ113-302М-06УХЛ3 | 180 | 575 | 650 | 2700 | 49,0 | 13,8 | КСК 3-6 |
| ВНВ113-303-06УХЛ3 | 180 | 575 | 775 | 3150 | 64,4 | 17,3 | КСК 3-7 |
| ВНВ113-304-06УХЛ3 | 180 | 575 | 900 | 4000 | 84,6 | 20,0 | КСК 3-8 |
| ВНВ113-305-06УХЛ3 | 180 | 575 | 1150 | 5000 | 109,9 | 27,3 |  |
| ВНВ113-305М-06УХЛ3 | 180 | 575 | 1025 | 4400 | 100,0 | 23,4 | КСК 3-9 |
| ВНВ113-306-06УХЛ3 | 180 | 575 | 1275 | 6300 | 135,2 | 30,7 | КСК 3-10 |
| ВНВ113-310-06УХЛ3 | 180 | 1075 | 1775 | 16000 | 366,8 | 89,4 | КСК 3-11 |
| ВНВ113-311-06УХЛ3 | 180 | 1325 | 1775 | 20000 | 483,6 | 112,1 |  |
| ВНВ113-312-06УХЛ3 | 180 | 1575 | 1775 | 25000 | 596,2 | 134,8 | КСК 3-12 |
| ВНВ113-313-06УХЛЗ | 180 | 2150 | 1775 | 31500 | 750,0 | 190,0 |  |
| ВНВ113-401-06УХЛ3 | 180 | 450 | 650 | 2000 | 44,2 | 13,5 | КСК 4-5 |
| ВНВ113-402-06УХЛ3 | 180 | 450 | 775 | 2500 | 57,3 | 16,8 |  |
| ВНВ113-402М-06УХЛ3 | 180 | 575 | 650 | 2700 | 60,6 | 18,1 | КСК 4-6 |
| ВНВ113-403-06УХЛ3 | 180 | 575 | 775 | 3150 | 79,5 | 22,7 | КСК 4-7 |
| ВНВ113-404-06УХЛ3 | 180 | 575 | 900 | 4000 | 101,8 | 27,1 | КСК 4-8 |
| ВНВ113-405-06УХЛ3 | 180 | 575 | 1150 | 5000 | 135,7 | 35,9 |  |
| ВНВ113-406М-06УХЛ3 | 180 | 575 | 1025 | 4400 | 124,7 | 30,8 | КСК 4-9 |
| ВНВ113-406-06УХЛ3 | 180 | 575 | 1275 | 6300 | 167,5 | 40,0 | КСК 4-10 |
| ВНВ113-410-06УХЛ | 180 | 1075 | 1775 | 16000 | 453,7 | 118,4 | КСК 4-11 |
| ВНВ113-411-06УХЛ3 | 180 | 1325 | 1775 | 20000 | 496,4 | 148,6 |  |
| ВНВ113-412-06УХЛ3 | 180 | 1575 | 1775 | 25000 | 737,5 | 178,9 | КСК 4-12 |
| ВНВ113-413-06УХЛЗ | 180 | 2150 | 1775 | 31500 | 1000,0 | 250,0 |  |

КАЛОРИФЕРЫ

Технические характеристики на воздухонагреватели типа ВНВ 113-…06УХЛЗ

(калориферы с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением)